Провода йдуть з комутаційних щитків на горищі до серверної:
Силова #1 (2*2.5 занижені) -
СВІТЛО [T туалет, S спальня, G гостьова, V вітальня, B ванна, K кухня, C дитяча]
Силова #2 (2*2.5 занижені) -
РОЗЕТКИ [V вітальня (SV6+MV1), S спальня, G гостьова]
Силова #3 (2*2.5 занижені) -
РОЗЕТКИ [T туалет, B ванна, C дитяча]
Силова #4 (2*2.5 повні, сірий кабель) -
РОЗЕТКИ [K кухня (окрім SK6)]

Провода з серверного комутаційного щитка:
Силова #5 -
СВІТЛО [U прохожа, H Сходова, Сходова - на дворі]
Силова #6 -
РОЗЕТКИ [U прохожа, H Сходова, V вітальня (окрім SV6+MV1)]
Силова #7 -
РОЗЕТКИ [K кухня (SK6-через BV13 + SK8)]
Силова #8 -
РОЗЕТКИ + СВІТЛО [E ДВІР]

Схема зєднання силових ліній в розподільчому щитку:
#3 (розетки T,B,C)	<- 10A[1]	<- 10mA[1]	<- 30mA[1]
#1 (світ T,S,G,V,B,K,C) + #5 (світ U,H)	<- 6A[1]	<- 10mA[1]	<- 30mA[1]
#8 (роз,світ E)	<- 6A[2]	<- 30mA[1]
#4 (роз K) + #7 (роз K)	<- 16A[1]	<- 30mA[1]
#2 (роз V,S,G) + #6 (роз U,H,V)	<- 10A[2]	<- 30mA[1]

-----------------------------------------------------------
Reference (see General manual for Electricity)
K – Кухня / T – Туалет / B – Ванна / H– Сходова (на всіх рівнях) / M – Серверна, котєльня / D–Гараж	V – Вітальня / S – Спальня / G – Гостьова / C – Дитяча / U – гардеробна/прохожа / A – кімната за гаражом / E - Exterior (Двір)

10A
6А
УЗО
10mA
6A
16A
10A
Реле напруги
УЗО
30mA
Перемикач фаз
Світло:
Все

 #1 #5
Розетки:
*Туалет
*Ванна
*Дитяча

     #3
Розетки:
*Вітальня
*Спальня
*Гостьова
*Прихожа
*Сходова

  #2 #6
Розетки:
*Кухня

 #4 #7
На два зліва автомати
На всі автомати
Розетки
+Світло:
*Двір

    #8